## Slide 1
产品分析

## Slide 2: YST-Q4/Q3 智能平缝机
技术优势
1.厚薄通吃，适应性强
2.少鸟巢
3.智能网络化USB端口
4.集LED灯、补针、电动倒缝于一体
5.数字发光锁定旋钮
6.语音导航一键直达
7.通轴设计，缝纫更流畅
8.电子靠膝轻松提放
产品分析

## Slide 3
产品分析
1.机头表面差异

## Slide 4
最大速度 | 5000 转/分钟
工作转速 | 4000 转/分钟
针距 | 5mm
织物 | 轻-中材料
机针 | DB*1 9#-18#
润滑油 | 15 # 白油
交替范围 | 5.5mm(手动),13mm(膝动)
电机功率 | 220V/550W
重量 | 37.4/43.4kgs
纸箱尺寸 | 660*270*545mm
产品分析
我们Q4这款产品工作转速可达到4000转/分钟，而一般其他工厂转速在3500转/分钟，例如杰克和宝宇

## Slide 5
  作用：与其他线夹配合使用，使线迹更加稳定
来自其他工厂
只有一个小弹簧
较小
更便宜
面线张力
采用双弹簧夹
与兄弟 最新款S-7300A所使用的一样
产品分析

## Slide 6
电子线张力
与重机 DDL 9000C所用一样
特点：这种类型比较贵，可以使线迹更好
其他工厂的，例如JUKI DDL 900C，用便宜的
产品分析

## Slide 7
6颗LED灯
5级亮度可调
4个开关：调光开关、加缝、加1/2针、倒缝
使用更好的零件和更重的材料，尺寸更大
对比其他工厂产品
5或4颗LED灯
3 级可调亮度
材料更少，零件更便宜
产品分析
LED灯使用的与JUKI DDL 9000C一样
例如
JUKI DDL 900C

## Slide 8
使用定制的导线器
你可以添加硅油
1.适用于缝纫线的润滑处理
2.使线更光滑、更柔软、更有弹性
3.防止断线、跳线
4.可抗静电
5.增加缝纫线的光泽
6.减少机针和缝纫机张力装置的磨损
7.不会出现漏油现象。
产品分析

## Slide 9
产品分析
2.表面细节的差异

## Slide 10
重质材料
永耀
德胜
轻质、中质材料
交番
广濑
更好的选择
中国最好
产品分析
旋梭的建议

## Slide 11
梭芯盒
带弹簧片，不卡住
哈雅品牌，品质好
梭芯
梭芯更深，可以容纳更多线
产品分析

## Slide 12
Dlc或镀铬针杆
高硬度
不容易漏油
不容易变黑
针迹表盘
更好的材料
更多材料，更重
产品分析

## Slide 13
37.44kgs
25.2kgs
43.4kgs
安装前的机身
仅机头
机器包装后
我们的机器都比其他机器重2-3公斤
产品分析
3.我们机器内部零件的差异

## Slide 14
产品分析
主要零件全部采用3601铜非冲压件
评论：
对于厚料，应使用衬套下较短的针杆
高硬度
机器可以工作更长的时间
不容易漏油
噪音较小

## Slide 15
使用双凸轮剪线
更轻更稳定
如果布料上有很多灰尘，剪线时就不会卡住
噪音较小
产品分析

## Slide 16
高品质机器齿轮
A型（丰力）：
质量好，齿轮比B型软
开始时声音也比较柔和
B型（冠星）：
这个质量比较好，硬度比较好，比较贵
但一开始声音会大一点
使用3个月以上，声音会变轻
机器也更耐用
产品分析

## Slide 17
所有配件均采用较好的一款。
使用杜克普爱德勒 (Durkopp Adler) 所用 A 级线架
或者线架可以使用我们的新产品
使用更好的螺丝刀
使用#15白油
较重的油箱
使用 Dotec 或 Groz-Beckert 针
产品分析
4.配件上的区别